I.

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

DOBRATICE

I.A

TEXTOVÁ ČÁST

Obsah 																												str.

A. Vymezení zastavěného území 																			1

B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 								2

C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

ploch přestavby a systému sídelní zeleně 																3

C.1  Celková urbanistická koncepce 																	3

C.2  Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby											4

C.3  Systém sídelní zeleně 																				10

D. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování 					11

D.1 Dopravní infrastruktura 																				11

D.1.1 Doprava silniční 																				11

D.1.2 Doprava statická – odstavování a parkování automobilů 							12

D.1.3 Provoz chodců a cyklistů 																	12

D.1.4 Hromadná doprava osob 																	12

D.2 Technická infrastruktura 																				12

D.2.1  Vodní hospodářství  																			12

D.2.2	Energetika, spoje 																			13

D.2.3  Ukládání a zneškodňování odpadů 														14

D.3 Občanské vybavení   																					14

D.4 Veřejná prostranství 																					14

E.  Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek

pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost

krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci,

dobývání  nerostů																							15

E.1 Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení

podmínek pro změnu v jejich využití 															15

E.2 Územní systém ekologické stability  															15

E.3 Prostupnost krajiny 																					15

E.4 Protierozní opatření 																					16

E.5 Ochrana před povodněmi 																			16

E.6 Podmínky pro rekreační využívání krajiny  													16

E.7 Vymezení ploch pro dobývání nerostů 															16

F.  Stanovení podmínek  pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 						17

F.1 Přehled typů ploch s rozdílným způsobem využití 											17

F.2 Koeficient zastavění pozemku  																	18

F.3 Podmínky pro využití ploch 																		18

F.4 Časový horizont 																						19

G.  Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření,

staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro

asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit a pro které

lze uplatnit předkupní právo 																				20

H.  Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných

opatření, pouze s možností předkupního práva														21

H.1 Občanské vybavení 																					21

H.2 Veřejně prospěšná opatření 																		21

I.    Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného

budoucího využití včetně podmínek pro jeho prověření 										22

J.   Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití

územní studií podmínkou pro rozhodování 															22

K.  Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které

může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen

autorizovaný architekt   																					22

L.   Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené

grafické části																									22

Seznam tabulek :

Tab. č. 1 – Plochy smíšené obytné SO

Tab. č. 2 – Plochy rekreace na plochách přírodního charakteru RN

Tab. č. 3 – Plochy občanského vybavení veřejné infrastruktury OV

Tab. č. 4 – Plochy občanského vybavení komerčního typu OK

Tab. č. 5 – Plochy tělovýchovných a sportovních zařízení OS

Tab. č. 6 – Plochy hřbitovů  OH

Tab. č. 7 – Plochy veřejných prostranství PV

Tab. č. 8 – Plochy dopravy silniční DS

Tab. č. 9 – Plochy dopravy železniční DZ

Tab. č. 10 – Plochy dopravních koridorů DK

Tab. č. 11 – Plochy technické infrastruktury TI

Tab. č. 12 – Plochy výroby zemědělské VZ

Tab. č. 13 – Plochy výroby a skladování VS

Tab. č. 14 – Plochy zemědělské NZ

Tab. č. 15 – Plochy lesní NL

Tab. č. 16 – Plochy rekreačních lesů RL

Tab. č. 17 – Plochy vodní a vodohospodářské VV

Tab. č. 18 – Plochy územního systému ekologické stability ÚSES

Seznam použitých zkratek

ČOV 			-  čistírna odpadních vod

DTP			-  dolní tlakové pásmo

HTP			-  horní tlakové pásmo

k. ú.       		-  katastrální území

OOV			-  ostravský oblastní vodovod

RD			-  rodinný dům

TR           	-  trafostanice

ÚSES         	-  územní systém ekologické stability

VDJ			-  vodojem

VN			-  vysoké napětí

A.  VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

- Řešeným územím územního plánu jsou katastrální území Dobratice a Bukovice u Dobratic, která tvoří území obce Dobratice.

- Zastavěné území obce Dobratice je vymezeno k 1. 12. 2008.

- Převládající funkce obce Dobratice je obytná, výrobně – zemědělská, obslužná a rekreační.

4.  Zastavěné území Dobratice je vymezeno ve výkresech :

č. 1. Základní členění území

č. 2. Hlavní výkres

č. 7. Koordinační výkres

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO  HODNOT

  - Hlavním cílem navržené urbanistické koncepce je vytvoření podmínek pro budoucí rozvoj řešeného území. Hlavní zásadou navrženého řešení byly požadavky na ochranu přírodních, architektonických a urbanistických hodnot řešeného území.

  - Navržená urbanistická koncepce navazuje na dosavadní stavební vývoj obce, stávající urbanistickou strukturu doplňuje návrhem dostavby vhodných proluk a rozvíjí ji do nových ploch. Návrh se soustředil především na nalezení nových ploch pro obytnou výstavbu, na nalezení ploch pro rozvoj občanského vybavení, sportovních a tělovýchovných zařízení, pro rozvoj výroby a skladování, na odstranění dopravních závad na stávající komunikační síti a na doplnění komunikací v nových lokalitách. Součástí návrhu je vymezení místního systému ekologické stability.

  - Návrh koncepce rozvoje řešeného území vychází z následujících zásad :

    - jsou respektovány přírodní, architektonické, urbanistické hodnoty řešeného území;

    - je vymezen dostatečný rozsah ploch pro novou obytnou výstavbu;

    - v zájmu ochrany zemědělské půdy je přednostně uvažováno se zástavbou proluk;

    - jsou navrženy plochy pro rozvoj občanského vybavení;

    - jsou navrženy plochy pro rozvoj sportovních a tělovýchovných zařízení;

    - jsou navrženy plochy pro rozvoj výroby a skladování;

    - je navrženo odstranění dopravně závadných míst na komunikační síti a doplnění sítě komunikací pro navržené zastavitelné plochy;

    - je navrženo vybudování kanalizace a ČOV a rozšíření sítí technické infrastruktury pro zastavitelné plochy.

- Předmětem ochrany na území obce Dobratice jsou přírodní, kulturní a historické hodnoty. Jejich výčet a popis je obsažen v Textové části II.A.

- Do r. 2020 se předpokládá nárůst počtu obyvatel v řešeném území na cca 1150.

- V řešeném území se do r. 2020 očekává výstavba cca 70 nových bytů.

C.  URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH,  PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

C.1 Celková urbanistická koncepce

- Největší rozsah navržených zastavitelných ploch představují v řešeném území plochy  smíšené obytné SO, určené k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, pro občanské vybavení, pro drobnou výrobu a výrobní služby, pro veřejna prostranství a pro související dopravní a technickou infrastrukturu.

- Plochy občanského vybavení jsou navrženy dvě – plocha občanského vybavení veřejné infrastruktury OV (plocha č. Z 45) za školou, určená pro vybudování školního hřiště a plocha občanského vybavení komerčního typu OK za obecním úřadem (plocha č. Z 50), určená pro blíže nespecifikovaná zařízení.

- Plochy tělovýchovných a sportovních zařízení OS jsou navrženy pro rozšíření stávajícího sportovního areálu (plocha č. Z 41), jižně Rybářské bašty (plocha č. Z 54) pro vybudování hřiště a v lokalitě Za Lesy (plocha č. Z 105) pro vybudování tenisových kurtů.

- Pro rozšíření hřbitova je navržena plocha č. Z 64, navazující na stávající hřbitov jižním směrem.

- Stávající plochy výrobní (plochy výroby zemědělské VZ a plochy výroby a skladování VS) zůstávají v podstatě beze změny. Pro rozvoj výroby a skladování VS se navrhuje plocha navazující severním směrem na stávající areál (plocha č. Z 42) a dvě přestavbové plochy v rámci areálu zemědělské výroby firmy TOZOS s.r.o. (plochy č. P1 a P2).

- Plochy dopravy silniční DS jsou navrženy pro vybudování parkoviště pro hřbitov (plocha č. Z 63), pro vybudování parkoviště u železniční zastávky Dobratice, Pod Prašivou (plocha č. Z 30) a pro vybudování manipulační plochy pro potřeby obce západně zemědělského areálu (plocha č. Z 49).

- Nová plocha technické infrastruktury TI je  navržena pro vybudování čistírny odpadních vod u toku Holčiny (plocha č. Z 112).

C.2 Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby

- Zastavitelné plochy

|  | Katastrální území | Název | Charakteristika | Koeficient zastavění pozemku | Výměra v ha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 1 | Bukovice u Dobratic | Bukovice – Sever I. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,73 |
| Z 2 | Bukovice u Dobratic | Bukovice – Sever II. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,75 |
| Z 3 | Bukovice u Dobratic | Bukovice – Sever III. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,15 |
| Z 4 | Bukovice u Dobratic | Bukovice – Sever IV. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,64 |
| Z 5 | Bukovice u Dobratic | Bukovice – U Kříže | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,26 |
| Z 6 | Bukovice u Dobratic | Bukovice – Střed I. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,38 |
| Z 7 | Bukovice u Dobratic | Bukovice – U Holčiny I. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,55 |
| Z 8 | Bukovice u Dobratic | Bukovice – U Holčiny II. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,16 |
| Z 9 | Bukovice u Dobratic | Bukovice – Střed II. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,32 |
| Z 10 | Bukovice u Dobratic | Bukovice – Střed III. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,19 |
| Z 11 | Bukovice u Dobratic | Bukovice – Střed IV. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 2,59 |
| Z 12 | Bukovice u Dobratic | Bukovice – Jih I. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,80 |
| Z 13 | Bukovice u Dobratic | Bukovice – Jih II. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,88 |
| Z 14 | Bukovice u Dobratic | Bukovice – Jih III. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 1,97 |
| Z 15 | Bukovice u Dobratic | Bukovice – Jih IV. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,64 |
| Z 16 | Dobratice | U Harendy I. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,96 |
| Z 17 | Bukovice u Dobratic | U Harendy II. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 3,07 |
| Z 18 | Bukovice u Dobratic | Amerika I. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,33 |
| Z 19 | Bukovice u Dobratic | Amerika II. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 1,50 |
| Z 20 | Bukovice u Dobratic | Amerika III. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,29 |
| Z 21 | Bukovice u Dobratic | Amerika IV. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,78 |
| Z 22 | Bukovice u Dobratic | Amerika V. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,15 |
| Z 23 | Bukovice u Dobratic | U trati I. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 1,49 |
| Z 24 | Bukovice u Dobratic | U trati II. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,54 |
| Z 25 | Bukovice u Dobratic | Hranice – Západ I. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,21 |
| Z 26 | Bukovice u Dobratic | Hranice – Západ II. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 1,05 |
| Z 27 | Bukovice u Dobratic | Hranice – Západ III. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,35 |
| Z 28 | Bukovice u Dobratic | Hranice – Západ IV. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,62 |
| Z 29 | Bukovice u Dobratic | Hranice – Západ V. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,33 |
| Z 30 | Bukovice u Dobratic | Parkoviště U trati | DS – plocha dopravy silniční | 0,90 | 0,06 |
| Z 31 | Dobratice | U trati III. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,20 |
| Z 32 | Dobratice | U trati IV. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,71 |
| Z 33 | Dobratice | Hranice – Východ I. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,23 |
| Z 34 | Dobratice | Hranice – Východ II. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,14 |
| Z 35 | Dobratice | Hranice – Východ III. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,29 |
| Z 36 | Dobratice | Hranice – Východ IV. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,87 |
| Z 37 | Dobratice | Hranice – Východ V. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 2,68 |
| Z 38 | Dobratice | Hranice – Východ VI. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 3,08 |
| Z 39 | Dobratice | Hranice – Východ VII. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,86 |
| Z 40 | Dobratice | Dobratice - Sever I. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,15 |
| Z 41 | Dobratice | Sportovní areál | OS – plocha tělovýchovných a sportovních zařízení | 0,70 | 0,88 |
| Z 42 | Dobratice | Výrobní areál | VS – plocha výroba a skladování | 0,90 | 0,97 |
| Z 43 | Dobratice | U Restaurace Na Šenku I. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,56 |
| Z 44 | Dobratice | U Restaurace Na Šenku II. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,57 |
| Z 45 | Dobratice | Areál ZŠ | OV – plocha občanského vybavení veřejné infratruktury | 0,50 | 0,41 |
| Z 46 | Dobratice | U Lučiny I. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,71 |
| Z 47 | Dobratice | U Lučiny II. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,25 |
| Z 48 | Dobratice | U Lučiny III. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,67 |
| Z 49 | Dobratice | Za lesem I. | DS – plocha dopravy silniční | 0,90 | 0,25 |
| Z 50 | Dobratice | Za Obecním úřadem | OK – plocha občanského vybavení komerčního typu | 0,50 | 0,17 |
| Z 51 | Dobratice | Dobratice – Jih I. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,19 |
| Z 52 | Dobratice | U Rybníka I. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,31 |
| Z 53 | Dobratice | U Rybníka II. | OS – plocha tělovýchovných a sportovních zařízení | 0,70 | 0,22 |
| Z 54 | Dobratice | U Rybníka III. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,82 |
| Z 55 | Dobratice | U Rybníka IV. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 1,31 |
| Z 56 | Dobratice | Za Lučinou | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,16 |
| Z 57 | Dobratice | Dobratice – Jih II. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,52 |
| Z 58 | Dobratice | Dobratice – Jih III. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,70 |
| Z 59 | Dobratice | Dobratice – Jih IV. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 1,74 |
| Z 60 | Dobratice | U Harendy III. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,90 |
| Z 61 | Bukovice u Dobratic | Dobratice – Sever II. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,19 |
| Z 62 | Dobratice | U Kostela | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,41 |
| Z 63 | Dobratice | Parkoviště U Kostela | DS – plocha dopravy silniční | 0,90 | 0,04 |
| Z 64 | Dobratice | Hřbitov | OH – plocha hřbitova | 0,90 | 0,54 |
| Z 65 | Dobratice | Dobratice – Střed I. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,54 |
| Z 66 | Dobratice | Dobratice – Střed II. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 1,92 |
| Z 67 | Dobratice | Dobratice – Střed III. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 1,85 |
| Z 68 | Dobratice | Pod Střelnicí I. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,43 |
| Z 69 | Dobratice | Pod Střelnicí II. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,50 |
| Z 70 | Dobratice | U Vodojemu | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,11 |
| Z 71 | Dobratice | U Zbojičného I. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,43 |
| Z 72 | Dobratice | U Zbojičného II. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,27 |
| Z 73 | Dobratice | Dobratice – Jih V. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,39 |
| Z 74 | Dobratice | Dobratice – Jih VI. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,74 |
| Z 75 | Dobratice | Pod Prašivou I. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,35 |
| Z 76 | Dobratice | Pod Prašivou II. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,37 |
| Z 77 | Dobratice | Pod Prašivou III. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,52 |
| Z 78 | Dobratice | Šprochovice – Za Tratí I. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,24 |
| Z 79 | Dobratice | Šprochovice – Za Tratí II. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,33 |
| Z 80 | Dobratice | Šprochovice – Za Tratí III. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,26 |
| Z 81 | Dobratice | Šprochovice – Za Tratí IV. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,17 |
| Z 82 | Dobratice | Šprochovice – Za Tratí V. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,46 |
| Z 83 | Dobratice | Šprochovice – Za Tratí VI. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,28 |
| Z 84 | Dobratice | Šprochovice – Za Tratí VII. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,33 |
| Z 85 | Dobratice | Šprochovice – Před Tratí I. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,52 |
| Z 86 | Dobratice | Šprochovice – Před Tratí II. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,37 |
| Z 87 | Dobratice | Šprochovice – Před Tratí III. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,07 |
| Z 88 | Dobratice | Šprochovice – Před Tratí IV. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 1,50 |
| Z 89 | Dobratice | Šprochovice – Před Tratí V. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,86 |
| Z 90 | Dobratice | Šprochovice – Před Tratí VI. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 1,66 |
| Z 91 | Dobratice | U Zbojičného III. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 1,36 |
| Z 92 | Dobratice | U Zbojičného IV. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,95 |
| Z 93 | Dobratice | U Zbojičného V. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,50 |
| Z 94 | Dobratice | Podlesí I. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,11 |
| Z 95 | Dobratice | Podlesí II. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,33 |
| Z 96 | Dobratice | Podlesí III. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,09 |
| Z 97 | Dobratice | Podlesí IV. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,21 |
| Z 98 | Dobratice | Podlesí V. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,71 |
| Z 99 | Dobratice | Podlesí VI. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,22 |
| Z 100 | Dobratice | Podlesí VII. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,98 |
| Z 101 | Dobratice | Podlesí VIII. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 1,33 |
| Z 102 | Dobratice | Podlesí IX. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,44 |
| Z 103 | Dobratice | Podlesí X. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,52 |
| Z 104 | Dobratice | Za Lesy I. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,32 |
| Z 105 | Dobratice | Za Lesy II. | OS – plocha tělovýchovných a sportovních zařízení | 0,70 | 0,35 |
| Z 106 | Dobratice | Za Lesy III. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,36 |
| Z 107 | Dobratice | Za Lesy IV. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 1,64 |
| Z 108 | Dobratice | Za Lesy V. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,35 |
| Z 109 | Dobratice | Za Lesy VI. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,46 |
| Z 110 | Dobratice | Za Lesy VII. | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,24 |
| Z 111 | Dobratice | Hliníky | SO – plochy smíšené obytné | 0,40 | 0,31 |
| Z 112 | Bukovice u Dobratic | ČOV | TI – plocha technické infrastruktury | 0,90 | 0,29 |

b) Plochy přestavby

| Plocha č. | Katastrální území | Název | Charakteristika | Koeficient zastavění pozemku | Výměra v ha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 1 | Dobratice | Za Lesem II. | VS – plocha výroby a skladování | 0,90 | 0,21 |
| P 2 | Dobratice | Za Lesem III. | VS – plocha výroby a skladování | 0,90 | 0,34 |

Vysvětlivky : 	Koeficient zastavění pozemku – poměr mezi součtem výměr zastavěných ploch naregulovaném pozemku k výměře tohoto pozemku

Regulovaný pozemek – stavební pozemek, tj. zastavěné plochy a nádvoří, jakož i eventuální přiléhající další pozemky tvořené pozemkovými parcelami, které s nimi provozně souvisejí, prostorově na něj navazují a jsou s ním užívány jako jeden celek.

C.3 Systém sídelní zeleně

- Stávající plochy veřejné zeleně jsou zachovány, nové se nenavrhují.

D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ

D.1	Dopravní infrastruktura

D.1.1	Doprava silniční

- Pro zajištění dopravní obslužnosti navržených zastavitelných ploch v lokalitě Dobratice -  Střed jsou navrženy nové úseky místních komunikací, jejichž realizace je z koncepčního    hlediska nezbytná.

- Síť místních komunikací v řešeném území bude doplněna o přístupové trasy pro nově navrhované funkční plochy v šířkových kategoriích pro jednopruhové a dvoupruhové komunikace.

- Stávající trasy místních komunikací budou šířkově homogenizovány dle potřeby na jednotné kategorie pro jednopruhové a dvoupruhové komunikace. Jde o úseky, na nichž je realizace navržených úprav z koncepčního hlediska nezbytná pro zajištění dopravní obslužnosti :

-	přebudování komunikace vedené místní částí Bukovice z důvodu navrhovaného dalšího obestavění obytnou zástavbou a pro zlepšení dopravní obsluhy stávajících i nových zastavitelných ploch – navrženo je vybudování výhyben

-	přebudování komunikace vedené místní částí Hranice z důvodu navrhovaného dalšího obestavění obytnou zástavbou a pro zlepšení dopravní obsluhy stávajících i nových zastavitelných ploch – navrženo je vybudování výhyben

-	přebudování komunikace vedené místní částí Podlesí z důvodu navrhovaného dalšího obestavění obytnou zástavbou a pro zlepšení dopravní obsluhy stávajících i nových zastavitelných ploch – navrženo je vybudování výhyben

-	přebudování komunikace vedené místní částí Šprochovice z důvodu navrhovaného dalšího obestavění obytnou zástavbou a pro zlepšení dopravní obsluhy stávajících i nových zastavitelných ploch – navrženo je vybudování výhyben

-	přebudování  komunikace vedené v lokalitě U Harendy z důvodu navrhovaného dalšího obestavění obytnou zástavbou, pro zlepšení dopravní obsluhy stávajících i nových zastavitelných ploch a pro zvýšení bezpečnosti provozu cyklistů – navrženo je vybudování výhyben

-	přebudování spojovací komunikace mezi centrem obce a místní částí Hranice z důvodu zlepšení dopravní obsluhy stávajících i nových zastavitelných ploch – navrženo je vybudování výhyben

-	přebudování dvou spojovacích komunikací mezi centrem obce a místní částí Hranice z důvodu zlepšení dopravní obsluhy stávajících i nových zastavitelných ploch – navrženo je vybudování výhyben

-	přebudování spojovací komunikace mezi místními částmi Hranice a Bukovice z důvodu zlepšení dopravní obsluhy stávajících i nových zastavitelných ploch – navrženo je vybudování výhyben

-	přebudování spojovací komunikace mezi centrem obce a místní částí Podlesí z důvodu zlepšení dopravní obsluhy stávajících i nových zastavitelných ploch – navrženo je vybudování výhyben.

- Podél stávajících i navržených úseků místních komunikací bude respektován prostor pro dvoupruhové komunikace v šířce min. 6 m od osy vozovky na obě strany, který bude zahrnovat hlavní a přidružený dopravní prostor komunikace a přilehlé veřejné prostranství. V případě jednosměrného provozu lze uvažovat s šířkou 5,25 m od osy vozovky. Pro jednopruhové komunikace lze tento prostor snížit až na šířku 4 m, event. 3,25 m od osy vozovky na obě strany v případě jednosměrného provozu. Odstup nových objektů navržených podél stávajících místních komunikací bude minimálně 10 m od osy komunikace.

- Všechny komunikace v zástavbě (mimo silniční průtahy) budou pokládány za zklidněné komunikace se smíšeným provozem.

D.1.2	 Doprava statická – odstavování a parkování automobilů

- Pro parkování osobních automobilů u objektů občanské vybavenosti a sportovišť se navrhují tři nové parkovací plochy – u hřbitova, u sportovního areálu a u železniční zastávky Dobratice, Pod Prašivou. Potřebné kapacity budou rovněž vybudovány v rámci příslušných funkčních ploch.

- Odstavování nákladních vozidel se připouští pouze na plochách výroby zemědělské VZ, výroby a skladování VS a dopravy silniční DS.

D.1.3	 Provoz chodců a cyklistů

- Pro bezkolizní pohyb chodců bude realizován chodník podél silnice III/04821.

D.1.4	 Hromadná doprava osob

- Dostupnost hromadné dopravy na území obce bude zachována. V případě potřeby bude realizována autobusová zastávka u Obecního úřadu.

- Stávající zastávky na silnici III/04821 budou opatřeny zastávkovým pruhy a přístřešky pro cestující v obou směrech.

D.2 Technická infrastruktura

- Sítě technické infrastruktury je nutno přednostně vést v plochách veřejně přístupných -  v neoplocených plochách podél komunikací (soukromých), pouze v nevyhnutelných případech v komunikacích.

- Zakreslení tras sítí technické infrastruktury je vzhledem k měřítku výkresů schématické, trasy sítí  musí být upřesněny při zpracování podrobnější dokumentace.

- Sítě a zařízení technické infrastruktury je možno realizovat ve všech plochách zastavěného území a v plochách zastavitelných. Zřizování sítí a zařízení technické infrastruktury mimo zastavěné a zastavitelné území je upřesněno v tabulkové příloze k části F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.

D.2.1 Vodní hospodářství

- Dle výpočtu potřeby vody pro obyvatelstvo a občanské vybavení bude k roku 2020 nárok na zdroj vody Qm = 193,2 m3/den, tj. 2,23 l/s. Toto množství bude i nadále dodáváno z centrálních zdrojů Ostravského oblastního vodovodu (OOV), přivaděče Vyšní Lhoty – Český Těšín DN 600 ze zdroje Morávka přes úpravnu vody Vyšní Lhoty.

- Minimální potřebná akumulace vody pro obec Dobratice je 130 m3 včetně požadované akumulace požární vody a je zajištěna přes stávající vodojemy o celkovém objemu 150 m3.

- S ohledem na výškové uspořádání stávající a navrhované zástavby (nadmořská výška obce je 340 – 450 m) je celé území zařazeno do dvou tlakových pásem ovládaných hladinami vodojemů:

  - pro DTP VDJ Bukovice 1 (2 x 50 m3, výšky hladin 403,2 – 401,0 m n. m.) a VDJ Dobratice 1 (50 m3, výsky hladin 402,6 – 400,7 m n. m.)

  - pro HTP VDJ Bukovice 2 (2 x 50 m3, výšky hladin 462,0 – 459,8 m n. m.).

- Nové vodovodní řady v dimenzích DN 100 a DN 80 jsou podle konkrétních možností zokruhovány.

- Územní plán navrhuje odkanalizování obce vybudováním tlakové kanalizace zakončené na ČOV.

- Na tlakovou kanalizaci je navrženo napojit zhruba 80% stávající a navržené zástavby. Na veřejnou kanalizaci bude možno napojit lokality Bukovice, Hranice, Amerika a zástavbu centrální části Dobratic.

- ČOV bude umístěna v k. ú. Bukovice u Dobratic na pravém břehu vodního toku Holčina, který bude také sloužit jako recipient k odvedení vyčištěných vod z ČOV.

- Pro lokality Podlesí a Za lesy a lokalitu Šprochovice severně od silnice I/48 se napojení na veřejnou kanalizaci nenavrhuje, předpokládá se individuální čištění odpadních vod v domácích ČOV se zaústěním do vhodných recipientů, případně vybudování bezodtokých jímek (žump) s následným vyvážením odpadních vod na ČOV.

- Urbanistické záměry územního plánu nevyvolávají žádné požadavky na směrové úpravy vodních toků.

- Úpravy vodních toků se budou týkat oprav stávajících stabilizačních a ochranných prvků a usnadnění průtočnosti odstraněním překážek z toků. Nejsou navrhovány změny tras toků ani jejich zatrubňování, je pouze navrženo zpevnění břehů řeky Lučiny v místech před soutokem se Zbojičným potokem, a to s použitím přírodních materiálů tak, aby byl zachován přirozený vzhled koryta.

D.2.2 Energetika, spoje

- Potřebný příkon elektrické stanice pro území obce Dobratice bude  zajištěn z  rozvodné soustavy  22 kV,  linky VN 06, která pro zvýšení přenosové kapacity bude výhledově rekonstruována na dvojpotah (mimo řešené území).

- Potřebný  transformační výkon  pro byty, občanskou vybavenost, objekty druhého bydlení a podnikatelské aktivity v řešeném území bude zajištěn ze stávajících distribučních trafostanic  22/0,4 kV, které budou  doplněny 9 novými TR navrženými v lokalitách s novou výstavbou RD (TR N1 – 9).

- Decentralizovaný způsob vytápění pro  stávající i novou výstavbu s individuálním vytápěním  RD,  objektů druhého bydlení a samostatnými kotelnami  pro objekty bytového domu a vybavenosti  zůstane během návrhového období zachován. V palivo -  energetické bilanci  je preferováno využití zemního plynu pro 85 % bytů, část objektů druhého bydlení (rodinná rekreace), vybavenost a podnikatelské aktivity, s doplňkovou funkcí biomasy a elektrické energie.

- Podmínky pro rozvoj telekomunikačního provozu pevné sítě budou řešeny na volné kapacitě digitální ústředny Dobratice, která bude postupně rozšířena na kapacitu odpovídající pokrytí potřeb v rámci atrakčního obvodu této ústředny. Dále bude rozšířena účastnická přístupová síť pro novou zástavbu.

D.2.3 Ukládání a zneškodňování odpadů

- Odpady z řešeného území budou odváženy mimo území obce. Na řešeném území nebude budována žádná nová skládka.

D.3 Občanské vybavení

- Navrhuje se zastavitelná plocha občanského vybavení veřejné infrastruktury OV – pro rozšíření areálu základní školy (plocha č. Z 45).

- Nová plocha občanského vybavení komerčního typu OK se navrhuje za obecním úřadem (plocha č. Z 50).

- Nové plochy sportovních a tělovýchovných zařízení OS se navrhují západně stávajícího sportovního areálu (plocha č. Z 41), jižně Rybářské bašty (plocha č. Z 54) a v lokalitě Za Lesy (plocha č. Z 105).

D.4 Veřejná prostranství

- Stávající veřejná prostranství zůstanou zachována.

- Jako nová veřejná prostranství se navrhují plochy navržených místních komunikací v lokalitě Dobratice – Střed.

E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ  VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ

E.1  Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změnu v jejich využití

- V krajině jsou vymezeny následující plochy s rozdílným využitím :

- plochy zemědělské  NZ zahrnují pozemky zemědělského půdního fondu včetně pozemků vodních toků, ploch účelových komunikací apod.; na těchto plochách se nepřipouštějí žádné nové stavby s výjimkou staveb liniových (komunikace, cyklostezky, inženýrské sítě), staveb doplňkových zařízení pro zemědělskou výrobu (přístřešky pro pastevní chov dobytka, napaječky, stavby pro letní ustájení dobytka, stavby pro skladování sena a slámy, včelínů), staveb přístřešků pro turisty, drobných sakrálních staveb, staveb vodních nádrží a staveb na vodních tocích, apod.

  - plochy lesní NL zahrnují pozemky určené k plnění funkcí lesa včetně pozemků a staveb lesního hospodářství a pozemky se vzrostlou zelení na nelesní půdě, s výjimkou ploch biocenter a biokoridorů ÚSES; na těchto plochách lze realizovat pouze stavby sloužící k zajišťování provozu lesních školek, k provozování myslivosti a lesního hospodářství, stavby zařízení, která jsou v zájmu ochrany přírody a krajiny, stavby přístřešků pro turisty, drobné sakrální stavby, stavby účelových komunikací, stavby chodníků a stezek pro pěší, stavby cyklostezek, stavby vodních nádrží a stavby na vodních tocích

  - plochy územního systému ekologické stability ÚSES zahrnují ekologickou kostru území – biokoridory a biocentra, představují těžiště zájmu ochrany přírody v území a základní předpoklady jeho ekologické stability; na těchto plochách se nepřipouští žádná výstavba, s výjimkou zařízení, která jsou v zájmu ochrany přírody a krajiny, sítí technické infrastruktury, jejichž trasování mimo plochy ÚSES by bylo neřešitelné nebo ekonomicky nereálné a staveb malých vodních nádrží a staveb na vodních tocích; nezbytné střety komunikací a sítí technické infrastruktury s plochami ÚSES je nutno minimalizovat.

E.2 Územní systém ekologické stability

- V řešeném území jsou vymezeny pouze prvky lokálního ÚSES.

- Řešeným územím prochází od jihu z k. ú. Komorní Lhotka trasa lokálního biokoridoru podél Zbojičného potoka, v k. ú. Dobratice se rozděluje na dvě větve - větev pokračující dál podél Zbojičného potoka a větev přecházející k toku Šprochůvky; koridor podél toku Šprochůvky v části přechází na k. ú. Dolní Tošanovice, vrací se zpět na území Dobratic a na území Vojkovic se obě větve opět spojují v jednu trasu.

E.3 Prostupnost krajiny

  - Stávající síť účelových komunikací v krajině je zachována.

  - Stávající turistická trasa č. 0619 je zachována beze změny.

  - Stávající značená dálková cyklotrasa  č. 46 je zachována beze změny.

  - Nové turistické ani cyklistické stezky se nenavrhují.

E.4 Protierozní opatření

- Protierozní opatření se nenavrhují.

E.5 Ochrana před povodněmi

- Protipovodňová opatření se nenavrhují.

E.6 Podmínky pro rekreační využívání krajiny

    - Podmínky pro rekreační využívání krajiny se nemění.

E.7 Vymezení ploch pro dobývání nerostů

        - Plochy pro povrchovou těžbu nerostů nejsou v řešeném území vymezeny.

        - Pro hlubinnou těžbu nerostů je v řešeném území vymezen dobývací prostor DP 40072/2 Komorní Lhotka I. – zemní plyn.

F.  STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

F.1 Přehled typů ploch s rozdílným způsobem využití

V řešeném území jsou vymezeny následující typy ploch :

plochy bydlení :

  - plochy smíšené obytné  										SO

plochy rekreace:

  - plochy rekreace na plochách přírodního charakteru			RN

plochy občanského vybavení  :

- plochy občanského vybavení veřejné infrastruktury 							OV

- plochy občanského vybavení komerčního typu									OK

- plochy tělovýchovných a sportovních zařízení									OS

- plochy hřbitovů																			OH

plochy veřejných prostranství 			PV

plochy dopravní infrastruktury 	:

- plochy dopravy silniční 					DS

- plochy dopravy železniční 				DZ

- plochy dopravních koridorů 				DK

plochy technické infrastruktury			TI

plochy výroby :

- plochy výroby zemědělské 					VZ

- plochy výroby	a skladování					VS

plochy zemědělské 											NZ

plochy lesní 													NL

plochy rekreačních lesů									RL

plocha vodní a vodohospodářské						VV

plochy územního systému ekologické stability 	ÚSES

Specifikace všech typů ploch s rozdílným využitím je uvedena v textová části II.A.

F.2 Koeficient zastavění pozemku

Koeficient zastavění pozemku je stanoven takto :

SO	– plochy smíšené obytné									 									0,40

RN	– plochy rekreace na plochách přírodního charakteru 								0,10

OV 	– plochy občanského vybavení veřejné infrastruktury 								0,50

OK	– plochy občanského vybavení komerčního typu										0,50

OS 	– plochy tělovýchovných a sportovních zařízení 										0,70

OH 	– plochy hřbitovů 																				0,90

DS 	– plochy dopravy silniční 																		0,90

TI 		– plochy technické infrastruktury 															0,90

VZ 	– plochy výroby zemědělské 																	0,75

VS 	– plochy výroby a skladování	 																0,90

F.3 Podmínky pro využití ploch

Jsou uvedeny v přiložených tabulkách.

F.4 Časový horizont

1. V grafické části dokumentace jsou rozlišeny :

a) plochy stabilizované (stav k r. 2008)

b) plochy změn (návrhové – orientačně k r. 2020).

G.  VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO  ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT A PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO

- Jako veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury, pro které lze práva k pozemkům  a stavbám vyvlastnit, se stanovují následující stavby :

VD1     	úpravy železniční trati ČD č. 322 související s její optimalizací a elektrizací

VD2	parkovací plocha u hřbitova

VD3	parkovací plocha u železniční zastávky Dobrá, Pod Prašivou v místní části Hranice

VTV1	čistírna odpadních vod

- Pro uvedené veřejně prospěšné stavby a opatření lze uplatnit předkupní právo:

| Stavba č. | Druh stavby | Ve prospěch | Dotčené pozemky |
| --- | --- | --- | --- |
| VD 2 | parkovací plocha u hřbitova | Obec Dobratice | k. ú. Dobratice, parc. č. 534/1, 984/3 |
| VD 3 | parkovací plocha u železniční zastávky Dobrá, Pod Prašivou | Obec Dobratice | k. ú. Dobratice, parc. č. 434/2 |
| VTV 1 | čistírna odpadních vod | Obec Dobratice | k. ú. Bukovice u Dobratic, parc. č. 368/1 |

H. VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, POUZE S MOŽNOSTÍ UPLATNĚNÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA

H.1 Občanské vybavení

| Označení | Účel | Ve prospěch | Dotčené pozemky |
| --- | --- | --- | --- |
| PO 1 | plocha pro rozšíření areálu ZŠ | Obec Dobratice | k. ú. Dobratice, parc. č. 385/1, 385/3, 385/5 |
| PO 2 | plocha pro rozšíření hřbitova | Obec Dobratice | k. ú. Dobratice, parc. č. 534/1 |
| PO 3 | plocha pro rozšíření sportovního areálu | Obec Dobratice | k. ú. Dobratice, parc. č. 434/1, 418/10, 424/1 |

H.2  Veřejně prospěšná opatření

| Označení | Účel | Ve prospěch | Dotčené pozemky |
| --- | --- | --- | --- |
| VÚ 1 | Založení chybějících lokálních biocenter a biokoridorů územního systému ekologické stability | Česká republika | k. ú. Dobratice, parc. č. 528/4, 542/1, 572/2, 571/4 |
| VÚ 2 | Založení chybějících lokálních biocenter a biokoridorů územního systému ekologické stability | Česká republika | k. ú. Dobratice, parc. č. 662/1 |
| VÚ 3 | Založení chybějících lokálních biocenter a biokoridorů územního systému ekologické stability | Česká republika | k. ú. Dobratice, parc. č. 848/4, 843/2, 846/2 |
| VÚ 4 | Založení chybějících lokálních biocenter a biokoridorů územního systému ekologické stability | Česká republika | k. ú. Dobratice, parc. č. 846/2, 909/17, 909/15, 909/23 |
| VÚ 5 | Založení chybějících lokálních biocenter a biokoridorů územního systému ekologické stability | Česká republika | k. ú. Dobratice, parc. č. 948, 962/1, 961/2, 947, 1368, 1369, 1405/3, 1348/2, 1348/3, 1348/1 |

I. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ

- V územním plánu nejsou vymezeny žádné plochy a koridory územních rezerv.

J. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ

- V územním plánu nejsou vymezeny žádné plochy ani koridory, ve kterých se požaduje zpracování územní studie.

K. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

      - Architektonická část projektové dokumentace zpracovaná  autorizovaným architektem se v řešeném území nepožaduje.

L. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI

I.A 	Textová část územního plánu Dobratice obsahuje 22 stran textu a 18 tabulek.

I.B 	Grafická část územního plánu Dobratice obsahuje tyto výkresy :

1. Základní členění území

2. Hlavní výkres

3. Doprava

4. Vodní hospodářství

5. Energetika, spoje

6. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací