tab. č. 1

plochy SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO

Hlavní využití : Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, pro občanské vybavení, pro drobnou výrobu a výrobní služby a pro veřejná prostranství. Přípustné využití : stavby rodinných domů stavby občanského vybavení, např. stavby pro vzdělávání a výchovu, stavby pro sociální služby, stavby pro zdravotní služby, stavby pro kulturu, stavby pro veřejnou správu, stavby a zařízení pro obchodní prodej do 500 m2 provozní plochy, stavby pro tělovýchovu, stavby pro sport, stavby pro ubytování, stavby pro stravování, stavby pro nevýrobní služby stavby a zařízení, které jsou slučitelné s bydlením a slouží obyvatelům dané lokality stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky, zastávky, altánky, veřejná zeleň, veřejná WC apod. stavby a zařízení dopravní infrastruktury, např. stavby a zařízení pozemních komunikací funkční třídy C a D, opěrné zdi, mosty, doprovodná izolační zeleň, autobusové zastávky, odstavné a parkovací plochy pro osobní automobily pro potřeby obyvatel dané lokality stavby garáží stavby a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, kanalizace, domovní ČOV, trafostanice, energetická vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě, elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody stavby pro drobnou a řemeslnou výrobu a pro výrobní služby, stavby skladů, stavby a zařízení technických služeb stavby myček, autoservisů, pneuservisů stavby a zařízení pro sběr druhotných surovin stavby pro chov hospodářských zvířat, které nevyžadují vyhlášení OP stavby doplňkových zařízení pro zemědělskou výrobu (např. stavby pro skladování sena, slámy, zemědělských produktů a krmiv, stavby včelínů) změny dokončených staveb dle § 2, odst. 5 stavebního zákona (nástavby, přístavby, stavební úpravy) stavby doplňkové ke stavbám hlavním (např. pergoly, skleníky, zimní zahrady, altány, bazény, apod.) dle § 21, odst. 5, 6, a 7 vyhl. o obecných požadavcích na využívání území stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží Nepřípustné využití : stavby a zařízení pro průmysl, energetiku a pro těžbu nerostů stavby obchodního prodeje o výměře větší než 500 m2 provozní plochy stavby čerpacích stanic PHM stavby pro bydlení nesmí být realizovány v ochranném pásmu silnice R 48

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : max. podlažnost 2 NP a podkroví koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,40

tab. č. 2

plochy rekreace na plochách přírodního charakteru rn

Hlavní využití : Zahrnují plochy pro volnočasové aktivity – areál Střelnice a areál Občanského sdružení obce Dobratice – Rybářská bašta. Funkční využití přípustné : drobné stavby pro účely kulturní a stravovací do 50 m2 zastavěné plochy (pouze v lokalitě Rybářská bašta) stavby provozních zařízení (pouze v lokalitě Rybářská bašta) stavby sociálních zařízení (pouze v lokalitě Rybářská bašta) stavby účelových komunikací, manipulačních a parkovacích ploch stavby sítí a zařízení technické infrastruktury stavby vodních nádrží, stavby na vodních tocích Funkční využití nepřípustné : jakékoliv jiné stavby

Požadavky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : max. podlažnost 1 NP a podkroví koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,10

tab. č. 3

plochy občanského vybavení veřejné infrastruktury ov

Hlavní využití : Plochy jsou určeny pro areály a zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury včetně provozního zázemí. Přípustné využití : stavby pro školství, zdravotnictví, sociální péči, péči o rodinu – včetně provozního zázemí stavby církevní a kulturní – včetně provozního zázemí stavby pro veřejnou správu a ochranu obyvatelstva – včetně provozního zázemí stavby tělovýchovných a sportovních zařízení – včetně provozního zázemí byty pro majitele, správce, zaměstnance stavby garáží pro potřeby daného zařízení změny dokončených staveb dle § 2, odst. 5 stavebního zákona (nástavby, přístavby, stavební úpravy) stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky, zastávky, altánky, veřejná zeleň, veřejná WC apod. stavby a zařízení dopravní infrastruktury, např. stavby a zařízení pozemních komunikací funkční třídy C a D, opěrné zdi, mosty, doprovodná izolační zeleň, autobusové zastávky, garáže, odstavné a parkovací plochy stavby a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, kanalizace, domovní ČOV, trafostanice, energetická vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě, elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody Nepřípustné využití : stavby pro bydlení – rodinné domy, bytové domy stavby pro průmyslovou výrobu, pro těžbu nerostných surovin a pro skladování, stavby a zařízení technických služeb zemědělské stavby stavby pro obchod, stravování, služby stavby ubytovacích zařízení stavby pro rodinnou rekreaci zřizování zahrádkových osad, stavby zahrádkářských chat stavby a zařízení pro sběr druhotných surovin stavby čerpacích stanic PHM stavby autobazarů, autoservisů, pneuservisů, myček

Požadavky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : max. podlažnost 2 NP a podkroví koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50

tab. č. 4

plochy občanského vybavení komerčního typu ok

Hlavní využití : Plochy jsou určeny pro zařízení občanského vybavení komerčního typu, zejména pro obchod a služby. Přípustné využití : stavby pro obchod a služby stavby pro stravování, ubytování a administrativu stavby pro školství, zdravotnictví, sociální péči stavby církevní a kulturní stavby pro drobnou a řemeslnou výrobu byty pro majitele, správce, zaměstnance stavby garáží pro potřeby daného zařízení stavby sportovních a tělovýchovných zařízení stavby pro drobnou a řemeslnou výrobu, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území změny dokončených staveb dle § 2, odst. 5 stavebního zákona (nástavby, přístavby, stavební úpravy) stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky, zastávky, altánky, veřejná zeleň, veřejná WC apod. stavby a zařízení dopravní infrastruktury, např. stavby a zařízení pozemních komunikací funkční třídy C a D, opěrné zdi, mosty, doprovodná izolační zeleň, autobusové zastávky, odstavné a parkovací plochy stavby a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, kanalizace, domovní ČOV, trafostanice, energetická vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě, elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody Nepřípustné využití : stavby pro bydlení – rodinné domy, bytové domy stavby pro průmyslovou výrobu, pro těžbu nerostných surovin a pro skladování, stavby a zařízení technických služeb zemědělské stavby stavby pro rodinnou rekreaci zřizování zahrádkových osad, stavby zahrádkářských chat stavby a zařízení pro sběr druhotných surovin stavby autobazarů, autoservisů a pneuservisů, myček stavby čerpacích stanic PHM

Požadavky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : max. podlažnost 2NP a podkroví koeficient zastavění pozemku (KZP) – 0,50

tab. č. 5

plochY tělovýchovných a sportovních zařízení os

Hlavní využití : Plochy jsou určeny pro sportovní a tělovýchovná zařízení, a to včetně provozního a sociálního zázemí. Přípustné využití : stavby sportovních a tělovýchovných zařízení včetně sociálního a provozního zázemí stavby pro stravování a služby stavby církevní a kulturní stavby a zařízení veřejných prostranství stavby a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, kanalizace, trafostanice, energetická vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě, elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody Nepřípustné využití : stavby pro bydlení – rodinné domy, bytové domy stavby pro školství, zdravotnictví, sociální péči, ubytování, obchod a administrativu stavby pro rodinnou rekreaci stavby pro průmysl a energetiku, stavby pro těžbu nerostných surovin, stavby pro drobnou a řemeslnou výrobu, stavby a zařízení technických služeb, sklady stavby zemědělské stavby čerpacích stanic PHM stavby autobazarů, autoservisů, pneuservisů, myček stavby garáží zřizování zahrádkových osad, stavby zahrádkářských chat

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : max. podlažnost 1 NP a podkroví koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,70

tab. č. 6

plochy hřbitovů OH

Hlavní využití : Plochy jsou určeny k využití pro hřbitov včetně provozního zázemí. Přípustné využití : stavby související s provozem hřbitova stavby provozního a sociálního zázemí stavby pro správu a údržbu hřbitova stavby církevní a kulturní stavby komunikací funkční skupiny C a D stavby parkovišť a manipulačních ploch stavby sítí a zařízení technické infrastruktury Nepřípustné využití : jakékoliv jiné využití

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,90

tab. č. 7

plochy veřejných prostranství pv

Hlavní využití : Plochy jsou určeny pro veřejná prostranství – místní komunikace, náměstí, apod. Přípustné využití : plochy veřejně přípustné – chodníky, náměstí přístřešky pro hromadnou dopravu, zálivy hromadné dopravy prvky drobné architektury a mobiliáře, veřejná WC stavby sítí a zařízení technické infrastruktury stavby komunikací funkční skupiny D2 Nepřípustné využití : jakékoliv jiné stavby

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : nejsou stanoveny

tab. č. 8

plochy dopravy silniční ds

Hlavní využití : Plochy jsou určeny pro stavby a zařízení silniční dopravy – parkoviště, hromadné garáže, areály dopravních zařízení, apod. Přípustné využití : stavby garáží stavby odstavných, parkovacích a manipulačních ploch stavby dopravních zařízení stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky, zastávky, altánky, veřejná zeleň, veřejná WC apod. stavby a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, kanalizace, domovní ČOV, trafostanice, energetická vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě, elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody stavby myček, autoservisů a pneuservisů změny dokončených staveb dle § 2, odst. 5 stavebního zákona (nástavby, přístavby, stavební úpravy) Nepřípustné využití : jakékoliv jiné stavby

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : koeficient zastavění pozemku (KZP) – 0,90

tab. č. 9

plochy dopravy železniční dz

Hlavní využití : Plochy jsou určeny pro stavby a zařízení železniční dopravy. Přípustné využití : stavby železniční stavby sítí a zařízení technické infrastruktury stavby komunikací funkční skupiny C a D, stavby účelových komunikací Nepřípustné využití : jakékoliv jiné využití

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : nejsou stanoveny

tab. č. 10

plochy dopravních koridorů dk

Hlavní využití : Plochy jsou určeny pro vedení koridorů silničních komunikací. Přípustné využití : stavby dopravní včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů apod. stavby sítí technické infrastruktury stavby slučitelné s dopravní funkcí (např. stavby čerpacích stanic PHM včetně prodejních a stravovacích zařízení, stavby myček, apod.), přitom tyto stavby nesmí znemožnit realizaci komunikace, pro kterou je příslušný koridor určen Nepřípustné využití : jakékoliv jiné využití

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : nejsou stanoveny

tab. č. 11

plochy TECHNICKÉ infrastruktury Ti

Hlavní využití : Plochy jsou určeny pro stavby a zařízení technické infrastruktury. Přípustné využití : stavby zařízení a sítí technické infrastruktury včetně provozního zázemí (dílny, zařízení údržby, garáže pro potřeby daného zařízení) stavby účelových a pěších komunikací stavby manipulačních a parkovacích ploch stavby oplocení Nepřípustné využití : jakékoliv jiné stavby

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : koeficient zastavění pozemku (KPZ) – max. 0,90

tab. č. 12

PLOCHY VÝROBY ZEMĚDĚLSKÉ VZ

Hlavní využití : Plochy jsou určeny pro zemědělskou výrobu. Přípustné využití : stavby zemědělské stavby pro lehký průmysl, drobnou a řemeslnou výrobu, technické služby stavby pro skladování stavby pro obchod, služby, ubytování, stravování a administrativu stavby sportovních a tělovýchovných zařízení stavby garáží a hangárů autoservisy, pneuservisy změny dokončených staveb dle § 2, odst. 5 stavebního zákona (nástavby, přístavby, stavební úpravy) sběrné dvory sociální zařízení sloužící zaměstnancům byty pro majitele, správce a zaměstnance stavby vodních nádrží, stavby na vodních tocích stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky, zastávky, altánky, veřejná zeleň, veřejná WC apod. stavby a zařízení dopravní infrastruktury, např. stavby a zařízení pozemních komunikací funkční třídy C a D, opěrné zdi, mosty, doprovodná izolační zeleň, autobusové zastávky, odstavné a parkovací plochy stavby a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, vodojemy, kanalizace, ČOV, trafostanice, energetická vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě, elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody Nepřípustné využití : stavby pro bydlení stavby pro rodinnou rekreaci, stavby zahrádkářských chat stavby pro školství, zdravotnictví a sociální péči stavby kulturní a církevní čerpací stanice pohonných hmot, myčky sběrny surovin, recyklační linky

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : koeficient zastavění pozemku (KPZ) – max. 0,75

tab. č. 13

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ VS

Hlavní využití : Plochy jsou určeny pro areály a zařízení lehkého průmyslu, řemeslné výroby a skladů. Přípustné využití : stavby pro lehký průmysl stavby pro drobnou a řemeslnou výrobu stavby pro technické služby stavby pro skladování stavby pro velkoobchod, diskontní prodejny stavby pro obchod, služby, ubytování, stravování a administrativu přestavby stávajících objektů na stavby pro občanské vybavení, sportovní a tělovýchovná zařízení stavby sportovních a tělovýchovných zařízení autoservisy, pneuservisy sběrné dvory sociální zařízení sloužící zaměstnancům byty pro majitele, správce a zaměstnance změny dokončených staveb dle § 2, odst. 5 stavebního zákona (nástavby, přístavby, stavební úpravy) stavby vodních nádrží, stavby na vodních tocích stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky, zastávky, altánky, veřejná zeleň, veřejná WC apod. stavby a zařízení dopravní infrastruktury, např. stavby a zařízení pozemních komunikací funkční třídy C a D, opěrné zdi, mosty, doprovodná izolační zeleň, autobusové zastávky, odstavné a parkovací plochy stavby a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, vodojemy, kanalizace, ČOV, trafostanice, energetická vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě, elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody Nepřípustné využití : stavby pro těžký průmysl a energetiku stavby zemědělské stavby pro bydlení stavby pro rodinnou rekreaci, stavby zahrádkářských chat stavby pro školství, zdravotnictví a sociální péči stavby kulturní a církevní autobazary, čerpací stanice pohonných hmot, myčky sběrny surovin, recyklační linky

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : koeficient zastavění pozemku (KPZ) – max. 0,90

tab. č. 14

plochy ZEMĚDĚLSKÉ nZ

Hlavní využití : Plochy jsou určeny pro rostlinou zemědělskou výrobu. Přípustné využití : zemědělská rostlinná výroba pastevní chov skotu a ovcí výběhy pro koně stavby doplňkových zařízení pro zemědělskou výrobu (např. přístřešky pro pastevní chov skotu a ovcí, napaječky, stavby pro letní ustájení skotu a ovcí, stavby pro skladování sena a slámy, stavby včelínů) zřizování areálů komerčního pěstování vánočních stromků změny dokončených staveb dle § 2, odst. 5 stavebního zákona (nástavby, přístavby, stavební úpravy) stavby zařízení, která jsou v zájmu ochrany přírody a krajiny, stavby přístřešků pro turisty a cykloturisty drobné sakrální stavby (boží muka, kříže, kapličky) stavby zařízení a sítí technické infrastruktury stavby komunikací funkční skupiny C a D, stavby účelových komunikací, stavby cyklistických stezek stavby vodních nádrží, stavby na vodních tocích, stavby suchých nádrží (poldrů), stavby náhonů stavby společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav (vodohospodářská zařízení, protierozní opatření, realizace ÚSES) Nepřípustné využití : jakékoliv stavby s výjimkou výše uvedených zřizování zahrádkových osad, stavby zahrádkářských chat stavby oplocení s výjimkou oplocení zemědělských areálů, pastevních areálů a objektů technického vybavení změny kultur z orné půdy a trvalých travních porostů na zahrady

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : nejsou stanoveny

tab. č. 15

plochy lesní nl

Hlavní využití : Plochy jsou určeny pro lesní hospodářství. Přípustné využití : lesní výroba zemědělská výroba související s lesním hospodářstvím a myslivostí stavby sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo provozování myslivosti stavby zařízení, která jsou v zájmu ochrany přírody a krajiny, stavby přístřešků pro turisty drobné sakrální stavby (boží muka, kříže, kapličky) stavby účelových komunikací (lesní, polní cesty), stavby komunikací funkční skupiny D 2 stavby technického vybavení, jejichž umístění nebo trasování mimo plochy lesní by bylo neřešitelné nebo ekonomicky nereálné stavby malých vodních nádrží, stavby na vodních tocích, stavby náhonů Nepřípustné využití : jakékoliv jiné stavby

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : nejsou stanoveny

tab. č. 16

plochy REKREAČNÍCH LESŮ RL

Hlavní využití : Plochy jsou určeny pro lesní hospodářství se zvýšenou rekreační funkcí. Přípustné využití : lesní výroba zemědělská výroba související s lesním hospodářstvím a myslivostí stavby sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo provozování myslivosti stavby zařízení, která jsou v zájmu ochrany přírody a krajiny stavby přístřešků, altánů, prolézaček apod. drobné sakrální stavby (boží muka, kříže, kapličky) stavby účelových komunikací (lesní, polní cesty), stavby komunikací funkční skupiny D 2 stavby technického vybavení, jejichž umístění nebo trasování mimo plochy by bylo neřešitelné nebo ekonomicky nereálné stavby malých vodních nádrží, stavby na vodních tocích, stavby náhonů Nepřípustné využití : jakékoliv jiné stavby

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : nejsou stanoveny

tab. č. 17

plochy vodní a vodohospodářské vv

Hlavní využití : Plochy zahrnují stávající vodní nádrže. Přípustné využití : stavby vodních nádrží včetně hrází a dalších souvisejících zařízení stavby na vodních tocích Nepřípustné využití : jakékoliv jiné stavy s výjimkou výše uvedených

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : nejsou stanoveny

tab. č. 18

plochy územního systému ekologické stability úses

Hlavní využití : Plochy jsou určeny pro plnění funkcí ÚSES. Přípustné využití : na zemědělské půdě mimoprodukční funkce (zalesnění, zatravnění) na lesní půdě mimoprodukční funkce s preferováním podrostního hospodaření a původních druhů dřevin stavby zařízení, která jsou v zájmu ochrany přírody a krajiny stavby pěších, cyklistických a účelových komunikací s povrchovou úpravou blízkou přírodě stavby malých vodních nádrží, stavby na vodních tocích stavby technického vybavení pouze liniové, křížení ve směru kolmém na biokoridor; tyto stavby budou povoleny pouze tehdy, bude-li prokázán jejich nezbytný společenský význam a nemožnost vedení mimo ÚSES změny dokončených staveb dle § 2, odst. 5 stavebního zákona (nástavby, přístavby, stavební úpravy) Nepřípustné využití : změny kultur pozemků s vyšším stupněm ekologické stability na kultury s nižším stupněm ekologické stability realizace jakýchkoliv staveb s výjimkou staveb uvedených výše zvyšování rozsahu zpevněných nebo zastavěných ploch s výjimkou pozemků stávajících staveb zřizování trvalého oplocení s výjimkou oplocení stávajících objektů těžba nerostů

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : nejsou stanoveny